Mode d'emploi

BLP7040-001

Instructions de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d’utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Si le cordon d’alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

- En cas de dysfonctionnement, l’appareil doit être remplacé car il n’est pas réparable.

- L’appareil  n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le chargeur.

- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.

- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.

- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.

- L’appareil ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

- La batterie intégrée ne doit pas être remplacée par l’utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

Specifications

Chargeur:
Tension nominale: DC 5V 2A
Consommation maximale: 10W

Banque d'alimentation:
Entrée: DC 5V 2,1A
Sortie USB: DC 5V 3A
Sans fil: DC 5V 1A
Consommation maximale: 15W
Batterie Li-Po 10 000mAh
Dimensions: 142 x 68x16 mm
Poids: 272g

Présentation du produit

- Sortie USB

- Entrée Type-C

- Entrée Lightning

- Bouton d’alimentation

- Voyant LED

- Surface de recharge sans fil

- Anneau/tapis antidérapant de silicone

- Câble USB de 1,2 mètre fixe

Utilisation de base

Allumer/éteindre

- La banque d’alimentation s’éteint automatiquement si aucun appareil n’y est connecté pendant 40 secondes, ou si le courant de charge qu’elle délivre est inférieur à 100 mA.

- La banque d’alimentation s’éteint automatiquement lorsque le niveau de sa batterie interne devient faible.

- Appuyez sur le bouton 1 fois pour l’allumer et maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour l’éteindre.

Voyant LED

- Le voyant vert s’illumine lorsque l’appareil est en veille.

- Le voyant vert s’éteint lorsque la banque d’alimentation recharge un appareil sans fil.

Charger la banque d’alimentation

- Placez la banque d’alimentation dans la station d’accueil de charge et branchez cette dernière à une source d’alimentation.

- Utilisez le câble USB type C ou Lightning livré avec votre appareil pour cela.

Note : Si vous chargez la banque d’alimentation et votre téléphone simultanément, alors le téléphone sera chargé en priorité. Lorsque la banque d’alimentation est pleinement chargée, les quatre voyants LED s’illuminent en continu.

Charger votre appareil électronique

- Charge sans fil

Ce produit est compatible avec les téléphones mobiles compatibles Qi. Pour que la recharge fonctionne correctement, positionnez votre téléphone bien au centre de la zone de charge sans fil.

- Sortie USB/Recharge via connecteur de Type C

Branchez le câble USB pour charger votre appareil.

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Importé par Dag Technologie®

79/81 Ancienne route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANCE

# Text boxes

Chargeur sans fil de 10 000 mAh

Station d’accueil de charge

Banque d’alimentation

Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.